Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr SI-II.272.6.2019

oraz załącznik nr 1 do wzoru Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu Rejestracji Czasu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwanego dalej RCP.

Zamawiający posiada system Rejestracji Czasu Pracy oparty na:

- oprogramowaniu Biofinger SW/SVR 4.7.2013.0523;

- 20 działających czytnikach RCP (Biofinger BF-3) w 8 lokalizacjach Urzędu:

- Olsztyn, ul. Głowackiego 17 (4 szt.),

- Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b (2 szt.),

- Olstzyn, ul. Kościuszki 89 (2 szt.),

- Olsztyn, ul. Parkowa 1 (2 szt.),

- Olsztyn, pl. Bema 3 (2 szt.),

- Olsztyn, ul. E. Plater 1 (4 szt.),

- Olsztyn, ul. Mariańska 3 (2 szt.),

- Elbląg, ul. Zacisze 18 (2 szt.);

- kartach RCP UNIQUE 125 kHz (ok. 900 aktywnych sztuk) będących jednocześnie, dzięki nadrukowanym naklejkom, identyfikatorem pracowników Urzędu.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy system RCP z minimalnym zakresem funkcjonalności:

- rejestracją rzeczywistego czasu pracy w oparciu o statusy uzyskane z czytników RCP (rozpoczęcie/zakończenie czasu pracy, wyjście/powrót służbowy, wyjście/powrót prywatny);

- automatycznym pobieraniem zdarzeń z czytników RCP oraz synchronizacją czasu czytników;

- eksportem zdarzeń do programu kadrowo-płacowego poprzez cykliczne wystawienie pliku .txt (lub innego kompatybilnego z programem) według konfigurowalnego harmonogramu (minimum 1 raz w ciągu godziny), który zostanie wczytany do wyżej wymienionego systemu (proces wczytania do programu kadrowo-płacowego po stronie Zamawiającego);

- polską wersją językową.

Przez system RCP Zamawiający rozumie oprogramowanie umożliwiające rejestrację rzeczywistego czasu pracy (serwerowe oraz czytników) wraz z modułem umożliwiającym odczyt i eksport danych do programu kadrowo-płacowego, w oparciu o specyfikację pliku importu opisanego poniżej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:

- aktualizację oprogramowania Biofinger SW/SVR 4.7.2013.0523 do najnowszej wersji dla całego systemu RCP lub instalację innego kompatybilnego z czytnikami Zamawiającego oprogramowania umożliwiającego eksport zdarzeń do pliku importu do programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego;

- minimum 4 licencje administratora systemu;

- dostawę, montaż oraz konfigurację do pracy bieżącej 6 nowych czytników RCP w 3 lokalizacjach Urzędu:

- Olsztyn, ul. Partyzantów 87,

- Olsztyn, ul. Piłsudskiego 11/17),

- Ełk, ul. Kajki 10);

Montaż nowych czytników w parze przy wejściach do budynków (oddzielne dla rejestracji czasu wejścia i wyjścia);

- zasilanie awaryjne do każdej pary nowych czytników;

- sprawdzenie oraz konfigurację do pracy bieżącej pozostałych 20 działających czytników RCP (Biofinger BF-3) w 8 lokalizacjach Urzędu:

- Olsztyn, ul. Głowackiego 17 (4 szt.),

- Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b (2 szt.),

- Olsztyn, ul. Kościuszki 89 (2 szt.),

- Olsztyn, ul. Parkowa 1 ( 2 szt.),

- Olsztyn, pl. Bema 3 (2 szt.),

- Olsztyn, ul. E. Plater 1 (4 szt.),

- Olsztyn, ul. Mariańska 3 (2 szt.),

- Elbląg (ul. Zacisze 18) (2 szt.).

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia czytnika/ów działających w Urzędzie Zamawiający przeprowadzi odrębne zamówienie na zakup lub wykorzysta czytniki zapasowe dostarczone w ramach zamówienia;

- dostawę 2 dodatkowych zapasowych czytników RCP;

- dostawę 1 dodatkowego czytnika RCP (urządzenia) do programowania kart dla użytkowników systemu;

- szkolenie administratora z obsługi systemu RCP, min. rejestracja/usuwanie użytkowników i ich kart;

- 36 miesięczną aktualizację dla dostarczanego oprogramowania do najnowszej wersji;

- 36 miesięczną gwarancję na dostarczone nowe urządzenia;

- 36 miesięczną gwarancję dla modułu umożliwiającego odczyt i eksport danych do programu kadrowo-płacowego poprzez plik importu w przypadku awarii i braku komunikacji RCP - program kadrowo-płacowy;

- uruchomienie całości systemu RCP do pracy bieżącej polegającej na rejestracji zdarzeń ze wszystkich czytników oraz wystawieniu zarejestrowanych zdarzeń do pliku importu.

Zamawiający zapewni dostęp do infrastruktury sieciowej oraz zasilania w miejscu instalacji czytników. Odległość́ zasilania i sieci LAN od miejsca montażu nowych czytników wynosi maksymalnie 3 m.

Zamawiający zaleca pozostawienie wykorzystywanych w Urzędzie kart RCP. W przypadku konieczności ich wymiany Wykonawca dokona wydruku naklejek ID pracownika zgodnie z obowiązującym w Urzędzie wzorem oraz dokona powiązania kart z bazą pracowników;

Dostarczone przez Wykonawcę czytniki RCP powinny wyświetlać tryb pracy, aktualną datę i czas.

Program kadrowo-płacowy - specyfikacja pliku importu:

Program kadrowo-płacowy umożliwia skonfigurowanie struktury pliku wymiany wg poniższego opisu. Dane muszą zostać́ zapisane w pliku tekstowym. W formacie pliku (identyfikuje pojedynczy zapis wejścia lub wyjścia) muszą znaleźć́ się̨ znaki oznaczające co najmniej:

- numer karty RCP,

- operacja (sekwencje znaków wysyłane przez RCP dla oznaczenia wejścia lub wyjścia),

- oznaczenie roku, miesiąca i dnia operacji.

Zapis roku może być́ dwucyfrowy lub czterocyfrowy:

- godzina i minuta wczytywanej operacji.

Ponieważ̇ to samo zdarzenie (na przykład wyjście służbowe) może być zapisywane za pomocą kilku różnych sekwencji znaków (zazwyczaj cyfr) dopuszczalny jest zapis:

Zdarzenie, Zdarzenie, Zdarzenie

gdzie separatorem poszczególnych zdarzeń́ jest przecinek ( , ), średnik ( ; ) lub pionowa kreska ( | ).

Sekwencja znaków w powyższym zdaniu oznacza, że w ciągu znaków opisujących zdarzenie mogą znaleźć się inne znaki niż cyfry na przykład litery, natomiast znaki inne niż cyfry będą pomijane.

Przykład:

Czytnik RCP zapisuje swoje dane wg poniższej specyfikacji:

W programie zostanie on zdefiniowany następująco:

- Format: XXXNNNNNNNNMMDDhhmmOO

- Wejścia: 20

- Służbowe: 21

- Wyjścia: 30

- Służbowe: 31

gdzie:
X - ignoruj,

N - numer karty, M - miesiąc,

D - dzień,

h - godzina,

m - minuta,

O - operacja,

R - rok.

W programie standardowo została zaimplementowana obsługa następujących formatów danych w pliku importu:

XXXNNNNNNNNNMMDDhhmmOX (AKCES-CARD SD100)

XXXNNNNNNNNMMDDhhmmOO (HSK-Data)

XNNNNRRRRMMDDhhmmO (MICROMADE-BIBI)

XXXNNNNNNNNMMDDhhmmOO (TeleVox RCP-2000)